|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к извещению о проведении запроса котировок |
|  | «Поставка автомобиля УАЗ -220695-410-03 или эквивалент» |

# Техническое задание

В случае указания на товарный знак Поставщик может предложить эквивалент.

Поставка автомобиля УАЗ -220695-410-03 или эквивалент

- Количество поставляемого Товара -1 ед.

- Место поставки: Российская Федерация, 665682, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, Семигорск рп., ул. Октябрьская, д. 1.

- Срок поставки Товара - 20 дней с момента подписания Контракта

- Дата изготовления - не ранее 2011 года.

- Гарантийный срок - 1 год или 30 000 км. пробега, но не менее гарантийного срока завода-изготовителя.

- Без пробега, технически исправный, без внешних и внутренних повреждений и дефектов, не обремененный правами третьих лиц.

- Основные параметры:

| Для каких целей | Для перевозки по служебной необходимости работников администрации |
| --- | --- |
| Наименование товара | УАЗ 220695-410-03 |
| Срок поставки | В течение 20 дней после подписания Контракта |
| Технические характеристики |  |
| Тип автомобиля | специальный пассажирский, повышенной проходимости, двухосный, с колесной формулой 4х4 |
| Класс | универсал повышенной вместимости |
| Тип кузова | автобус |
| Количество мест | не более 8 |
| Категория | В |
| Грузоподъемность | 925 кг |
| Допустимая полная масса | 2780 кг |
| Масса в снаряженном состоянии | 1855 кг |
| Колесная формула | 4*4 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 4440 мм |
| Ширина | 2100 мм |
| Высота | 2100 мм |
| Дорожный просвет | 220 мм |
| Двигатель |  |
| Тип | бензиновый, четырехтактный, с впрыском топлива |
| Модель | ЗМЗ-409 |
| Экологический класс, топливо | Евро-4 бензин Аи-92 |
| Максимальная скорость | Не менее 140 км/час |
| Рабочий объём | 2,7 л |
| Максимальная крутящий момент, Нм/об.мин. | 208/3000 |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Число цилиндров | 4 |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км. | не более 12 |
| Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая, механическая |
| КПП | 4-х ступенчатая, механическая |
| Тормозная система | двухконтурная с вакуумным усилителем |
| Диски и шины | стальные, 225/75 R 16 |
| Подвеска | рессорная |
| Электрооборудование | 12В |
| Комплектация | столик, обивка салона, мягкие сидения, фаркоп, противоугонное устройство, ГУР, ABS |
| Требования по документации |  |
| Паспорт технического средства | + |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | + |
| Сервисная книжка | + |
| Сертификаты соответствия или декларации о соответствии (обязательной сертификации) Госстандарта России | + |
| Документы, подтверждающие страну происхождения товара (при их наличии) | + |
| Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: |  |
| 1 год или 30 000 км. пробега, но не менее гарантийного срока завода-изготовителя. | + |

Глава Семигорского сельского поселения               ___________________ Елгин В.А.